# Кромкофрезерные машины

Инструменты ТРУМПФ ТКА 300-0 и TKA 500-0 установили новый стандарт для обработки кромок. Новая технология ТРУМПФ позволяет одним инструментом быстро и точно выполнять все виды работ по скруглению видимых кромок металлоконструкций, подготовки кромок и снятия заусенцев и облоя.                                                                                                                                                          C помощью фрезерных deburring-машин ТРУМПФ TKA можно быстро выполнять гладкие кромки на деталях из немагнитных, легированных и конструкционных сталей, а также из алюминия, меди и латуни.                                                                                                                                                             Конструкция инструментальной головки подавляет вибрацию, что обеспечивает минимальный уровень шума. Промышленный электропривод последнего поколения обеспечивает плавный пуск двигателя и позволяет адаптировать скорость обработки в соответствии с материалом и контуром кромки.                                                                                                                                                           Идеальное качество кромки при обработке ТРУМПФ ТКА 300 и TRUMPF TKA 500 достигается посредством двух трехгранных режущих пластин, установленных в сменной инструментальной головке.                                                                                                                                                Преимущества                                                                                                                                                        Малый вес и габариты                                                                                                                                                     Высокая производительность                                                                                                                                   Быстрая замена режущих пластин, не требует оснастки                                                                                        Класс шероховатости RA-6                                                                                                                                 Обработка под 30 ; 45 ; 60 и скругление кромки                                                                                             Изготовление держателя режущих пластин с нужным углом                                                                        Применение                                                                                                                                                            Подготовка кромок под нанесение покрытий

- Удаление заусенцев

- Удаление слоя металла с микротрещинами

- Скругление граней при финишной обработке

Отрасли промышленности

- Производство металлоконструкций

- Производство пресс-форм

- Судостроение

- Транспортное машиностроение

- Возведение мостов

- Контейнера и емкости для химической промышленности

- Механоремонтные мастерские

- Производство металлической мебели

| Модели | TruTool TKA 300 (1А1) Ручная фрезерная машина для скругления кромок и снятия фаски . = 2,2 мм = 2,9 кг |
| --- | --- |
|  | Новинка TruTool TKA 300 (1А5) Li АККU с зарядным устройством CLi Мобильная аккумуляторная машинка для снятие сварных швов, обработка фасок, финишная обработка деталей, подготовка под покраску, снятие заусенцев, снятия града после плазменной и лазерной резки. = 3,0 мм = 0,7 кг без акумулятора |
|  | TruTool TKA 500 (1А1) с электроприводом Более мощная версия TruTool ТКА 500 (1А1). Максимальный размер фаски- 5мм . = 3,5 мм = 3,5 кг |
|  | Рабочая станция для TruTool ТКА 500 (1А1) Станция для работы в стационарном режиме. Для обработки небольших деталей. |
|  | Держатель режущих пластин Особое внимание ТРУМПФ уделяет оснастки для инструмента. Материалы и технология производства в изготовление оснастки позволяет производить обработку изделия с высокой точностью и длительное время. Возможна обработка тонких листов от 0,8 мм. |
|  | Режущие пластины для TruTool ТКА 300/500 Пластины характеризуются в зависимости от вида обработки кромок. Для прямых кромок, радиусных и обработки углов. Обрабатываемый материал сталь, нержавейка, алюминий и др. |