# Панелерез Tru Tool TPC 150

Панелерез

Панелерез ТРУМПФ TPС 150-2 для резки панелей-сэндвичей

TRUMPF TPС 150-2 электроинструмент, специально предназначенный для резания теплоизоляционных панелей-сэндвичей с пенополиуретановым наполнителем.

Панелерез TPС 150-2 может резать панели толщиной до 150 мм с высокой скоростью (4 м/мин), неизменно высоким для инструментов ТРУМПФ качеством резания даже в местах соединения панелей. С помощью ТРС 150-2 можно делать с большой точностью вырезы в панелях прямо на месте монтажа, причем линии резания могут быть расположены под любым углом друг к другу.

Наличие такой важной функции, как врезание, позволяет экономить время на операциях подготовки стартового отверстия и чистовой обработки внутреннего контура. Это достижение базируется на разработанном фирмой ТРУМПФ новом методе обработки с помощью цепной трехрядной пилой по металлу. Он отличается непрерывным процессом резания, который не нарушает крайне стабильного положения инструмента и позволяет достичь высокого качества реза при высокой скорости.

К преимуществам TRUMPF Panel Cutter 150-2 по сравнению с применяемыми обычно циркулярной пилой и лобзиком можно отнести исключительно низкое усилие при резании, отсутствие искр и заусенцев, которые могут повредить покрытие поверхности панели, а также безопасное двуручное управление.

ТРУМПФ ТРС 150-2 имеет выход для подключения к пылесосу для устранения пыли, образующейся при обработке панелей

- Терминалы в аэропортах

- Выставочные залы

- Контейнеры-рефрижераторы

- Фасады зданий

- Пожаропрочные стены

- Стены "чистых комнат"

- Непрерывный рез при чрезвычайно гладкой обработке

- Безопасная работа благодаря управлению двумя руками

- Точный, прямоугольный срез

- Осторожное врезание в панель, без повреждения поверхности

- Полная обработка с одной стороны панели

- Врезание в панель без подготовки стартового отверстия

- Резание в местах стыка панелей

- Не нужна заключительная обработка среза

Области применения Сократите стоимость монтажа!

Модели

|  | TPC 150-2 V150 Специально предназначен для резания панелей-сэндвичей = 150 мм = 10,6 кг |
| --- | --- |
|  | Цепь и меч для TPC 150-2 Применяется трехрядная специальная цепь, во время реза не происходит отслаивания металла от наполнителя, и рез остается высокого качества. |

Направляющая TPC 150-2

Направляющая, позволяет делать идеально прямой рез. Напрвляющую закрепляют на заготовке, далее устанавливают инструмент, совмещая  паз напрвляющей и основания инструмента.